Приложение № 5                                             към чл. 4, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.)

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ПЕТЪР КИРОВ –кмет на община Елхово Пълен пощенски адрес: град Елхово, ул. “Търговска“ 13 Тел./факс/ел. поща (е-mail): +359 478 88004, факс: +359 478 88034, е-mail: obshtina@elhovobg.org Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Кмет на община Елхово. …………………………………………………………………………………………………… Лице за връзка: Галина Калканджиева – ст.експерт „Екология“, тел. 0478/81269 УВАЖАЕМA Г-ЖО ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че Община Елхово има следното инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ в имот с № 069011, в местността „Хумата“, с. Добрич, община Елхово. Характеристика на инвестиционното предложение: Резюме на предложението Планираното инвестиционно намерение е ново и предвижда изграждането на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими разделно събрани отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци. Предвижда се инсталациите да бъдат изградени на обща площадка в имот с № 069011, в местността „Хумата“, с. Добрич, община Елхово, като обслужват генерираните отпадъци на територията на общините Елхово и Болярово. Планираното предложение представлява технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация. Основната цел е производство на висококачествен компост, рециклиране на разделно събрани биоотпадъци на територията на Община Елхово в съответствие с Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Обн. ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.). В рамките на Община Елхово следва да се изготви план за изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура: • Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Поради факта, че годишното количество на общия образуван и депониран битов отпадък от населението на територията на Общините нараства, следва да се пристъпи към ново инвестиционно предложение за изграждане на компостираща инсталация. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11 б към Закона за опасване на околната среда (ЗООС). Дейността, обект на проектното предложение следва да се счита като „оползотворяване“. Съгласно § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците „Оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. Приложение № 2 съдържа неизчерпателен списък на дейностите по оползотворяване. Настоящото инвестиционно предложение може да се причисли към следните категории: 1. R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация), и/или 2. R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на инсталация за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци. Основната цел за изграждането на инсталацията е насочена към намаляване на обема на депонираните битови отпадъци чрез отклоняване на фракции, които подлежат на последващо оползотворяване. Инсталацията ще допринесе и за постигане на националните цели, заложени в НПУО 2014-2020 и чл.31, ал., т.1 от ЗУО: „най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци“ Поради факта, че годишното количество на общия образуван и депониран битов отпадък от населението на територията на Общините нараства, следва да се пристъпи към ново инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11 б към Закона за опасване на околната среда (ЗООС). Дейността, обект на проектното предложение следва да се счита като „оползотворяване“. Съгласно § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците „Оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. Съгласно дефиницията за “предварително третиране” изпълнението на поне една от целите на изискването за промяна на характеристиките на отпадъците е достатъчно за да се счита, че операцията представлява предварително третиране. Посредством преминаването на смесено събрания битов отпадък през една инсталация за предварително третиране или по – точно преминаването на отпадъка през един от процесите – физичен, термичен, химичен или биологичен, включително сортиране, които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обема им или опасните им свойства, за да се улесни по нататъшното им третиране или да се повиши опозлотвояемостта им. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Описание на основните процеси за компостиращата инсталация Компостиране чрез покрити с мембрана аерирани статични купове Инсталацията за компостиране се състои от следните елементи: o Зона за приемане на отпадъци и съоръжение за предварителна обработка (предварително третиране); o Основна зона за изграждане на купове за компостиране; o Зона за зреене и съхраняване на компоста Избраната технология с за компостиране на покрити редове чрез аерация (покриване на органичната фракция с мембрана). Технологично процеса протича по следния начин. Органичната фракция постъпва в куповете за компостиране, където се прилага принудителна аерация и процесът преминава през три отделни фази. Първата фаза трае около четири седмици, през които куповете се аерират интензивно и 20% от входящата маса се губи като водни пари, CO2, летливи съединения и инфилтрат. След 4 седмици, куповете се разкриват, получения продукт се мести посредством челен товарач в зоната за доузряване и се оставят да „зрее” за още 2 седмици. След още едно обръщане се получава висококачествен компост. Положително влияние върху процеса на компостиране се постига чрез въздухопропускливи и водонепроницаеми мембрана, които възпрепятстват постъпването на дъждовни вода в куповете. Ползите от полупропускливата мембрана, използвана за покриване на системата с аерирани статични купове са пропускливи и устойчиви на атмосферни влияния свойства, които позволяват: o Защита от дъжд и слънце / контрол на влагата; o Бидейки водоустойчива и ветроупорна, мембраната предпазва компостираният материал от природните стихии, а следователно и от нежелани процеси на разлагане. Като пропусклива за водна пара и въздух, тя оказва влияние върху отделянето на влага по време на компостирането и позволява отделянето на CO2, получен по време на процеса; o Разделяне на дъждовните води и инфилтрата; o Висока степен на контрол на неприятните миризми; o Висока производителност на малка площ. Комбинацията от мембранно покритие и контролирана аерация позволява протичането на устойчив процес. Снабдяването с достатъчни количества кислород и осигуряването на подходяща температура се постига посредством аериране под налягане, като в същото време се минимизира отделянето на неприятни миризми и микробни емисии. Полученият в резултат изолационен слой въздух гарантира равномерно разпределение на температурата в тялото на куповете, като по този начин осигурява постоянна хигиенизация на компостирания материал. В същото време, мембраната служи като физическа бариера срещу миризми и други газообразни вещества, отделяни от компостирания материал. По този начин мембраната се явява ефективна бариера срещу спори и микроорганизми. Основни елементи на системата за компостиране Основните елементи на инсталацията за компостиране са: − площадка за компостиране; − мембрана за покриване на компостните редове; − система за вентилация и разпределение на въздуха; − система за събиране на инфилтрат; − система за контрол на процеса. Система за аерация Чрез системите за обдухване ще се регулира съдържанието на кислород по време на интензивната фаза на компостиране. Аерацията спомага за: - ускореното био-окисляване на материала; - правилното протичане на био-окислителната реакция; - контролиране на температурата. Контролна система Контролната система разпознава прекомерни увеличения на температурата и съответно увеличава капацитета на вентилатора, за да поддържа оптимални стойности на топлина за непрекъснат процес. Разваляне на редовете Редовете се развалят с помощта на челен товарач. Товарачът захранва машината за пресяване на компоста, за да се разделели по-голямата фракция. Фракцията до 10-20 мм след пресяването след това се изпраща на участъка за зреене. Зона за съхранение на готовия компост След пресяване на компоста е необходимо да се проектира навес за съхранение на готовите фракции. Излагането на готовия компост на открито предизвиква влошаване на качеството му и невъзможност за пълноценна употреба и бъдещи продажби. Капацитет до 4000 т./г Описание на основните процеси за инсталацията за предварително третиране Съгласно действащото законодателства всеки отпадък преди да попадне на площадката за депониране трябва да премине през инсталация за предварително третиране. На „входа“ на тази инсталация попада цялото количество смесено събрани битови отпадъци от всичките общини, които депонират отпадъците си на съответното депо за неопасни отпадъци. При влизането и излизането на площадката всяка кола ще минава през Контролно- пропускателен пункт и кантар, като данните ще се обработват от администратора на данни. Колата разтоварва отпадъка в зоната за разтоварване на отпадъка ( в рамките на няколко часа) до неговото последващо обработване. Първоначално ще се извършва визуален контрол и отстраняване на замърсители и едрогабаритни отпадъци. Всички опасни отпадъци, които бъдат визуално идентифицирани ще бъдат отстранявани. Освен това всички едрогабаритни отпадъци, които потенциално могат да разрушат инсталираното оборудване или да нарушат процеса на сортиране, ще бъдат отстранявани и насочвани директно за депониране. Отпадъците от мястото им на разтоварване посредством челния товарач ще бъдат до зоната за сепариране. Зона за сепариране. Тази зона е основна при предоставянето на услугата „предварително третиране на отпадъци“. В нея ще бъдат разположени основните съоръжения от техническото оборудване свързано със сепарирането на отпадъци (като транспортни ленти, машина за отделяне на метали, честотни преобразователи за регулиране скоростта на подаване на отпадъците и пр.). В тази зона ще се обработва отпадък с големина над 80мм. В тази зона ще се извършва същинската дейност по сепарирането на отпадъка. Ще бъдат обособени работни места за ръчно/механично отделяне и сепариране на отделни групи видове отпадъци. Броят на постовете за отделяне на оползотворимите материали ще бъде съобразен, както с броят на видовете отпадъци, които трябва да се сепарират и отделят от общия поток смесен битов отпадък - постъпващ на „вход“ за сепарация, така и с техните количества. Цялото оборудване и машините трябва да бъдат съобразени и оразмерени съгласно входящия поток отпадък на инсталацията, така че да се постигне максимално разделяне на рециклируемите и постигане на целите, заложени в НПУО 2014-2020 г. След сепарацията количествата разделени отпадъци посредством транспортна лента ще бъдат отвеждани до машината за компактиране. Варианта за съхранение на отпадъците, които не могат да бъдат компактирани е те да се събират и съхраняват временно в контейнери. Такива отпадъци са основно метали и стъкло. Остатъчния материал ще бъде насочен към машина за отделяне на металната фракция, чрез който ще се осигурява сепарирането на черните метали. Подситовата фракция (финната фракция) ще бъде подложена на стабилизиране и получения материал ще бъде използван за запръстяване на клетката на депото. При варианта на нестабилизиране на отпадъка преди неговото депониране не може да бъде дадена гаранция че ще бъдат постигнати целите, а именно намаляване на количеството депонирани отпадъци до 2020 г. с минимум 50%. В близост до основната зона ще бъде обособена и зона за санитарни нужди и почивка – баня, тоалетни, стая за почивка, столова и съблекални за персонала на инсталацията. Извън зоната за основната дейност на площадката ще има обособена зона за временно съхранение на рециклируемите отпадъците преди тяхното предаване на други фирми извършващи дейности по рециклиране или оползотворяване. В Ръководството за предварително третиране преди депониране на отпадъци в Република България е разписано, че отпадъка преди да бъде приет на депото за неопасни отпадъци трябва да бъде стабилизиран. В тази връзка при изготвянето на проектната документация ще бъде избран един от методите описани в ръководството. Другият вариант за остатъчната фракция е да бъде предадена на депото за неопасни отпадъци без да преминава етапа на стабилизация, но това няма да доведе до постигането на целите по програмата. Контрол и отчетност На инсталацията ще бъде осъществяван непрекъснат контрол от „входа“ на инсталацията до „изхода“. Ще бъдат водени отчетни книги за постъпването на отпадъка на инсталацията, книга за количествата и вида на сепарираните фракции, книга за предадените за оползотворяване и/или рециклиране. Капацитет – до 2500 т./г Обща използвана площ Инсталацията за компостиране на зелените и/или биоразградимите отпадъци и инсталацията за предварително третиране на смесено събраните отпадъци ще бъдат изградени на обща площадка в имот с № 069011, в местността „Хумата“, с. Добрич, община Елхово. Имотът е с площ 10.001 дка Необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура Изграждането на площадките не е свързано с изграждане на допълнителна инфраструктура. Предвижда се ползването на съществуващата техническа инфраструктура. Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Изграждането на инсталациите е свързано с изкопни дейности, като конкретните им параметри ще бъдат изяснени след изготвянето на работния проект за инженеринг на инсталациите. 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) Инвестиционното предложение ще бъде разположено в № 069011, в местността „Хумата“, с. Добрич, община Елхово. Имотът е с площ 10 001 кв.м., публична общинска собственост, Акт № 2647/14.04.2016 г. Имотът граничи: - 069012 – пасище, мера на община Елхово - 069007- сметище на община Елхово - 069009 – местен път на община Елхово - РДНО на община Елхово Инвестиционният проект ще се реализира извън границите на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие, защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда. Имотът не попада в защитена зона. В границата на територията, засегната от инвестиционното предложение няма елементи от Националната екологична мрежа – защитени зони, защитени територии и буферни зони около защитени територии. На територията на обекта няма чувствителни зони. Площадката не попада на територията на: - национален парк или природен резерват или други защитени територии; - райони с неблагоприятни инженеро-геоложки условия, райони с открит карст; На терена не са извършвани минни разработки, които да създават потенциална опасност от слягане и пропадане. Предвид местоположението на Община Елхово, спрямо границите на Република България и естеството на проекта не се очаква трансгранично въздействие в резултат от реализацията на проекта. Не оказва отрицателно влияние върху националната екологична мрежа “Натура 2000”. (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) Инвестиционното предложение не предвижда и не е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, и не е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите по смисъла на чл. 4а от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. По време на строителството горния хумусен пласт ще се използва за изграждане на зелените площи. Ще се използват вода, енергия, горива, инертни материали – трошен камък, баластра и др. относими за строителния процес. По време на експлоатацията ще се използват вода – за питейно-битови нужди от водопроводната мрежа, за напояване на тревни площи и измиване на площадки и вътрешни пътища. Съгласно становище на В и К ЕООД гр.Ямбол и ПУП-ПРЗ в част В и К – схеми за разглеждания имот, захранването на обекта с вода ще се реализира от съществуващ уличен водопровод. 6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: При компостирането на отпадъци от паркове и градини (зелени отпадъци) и отпадъци от храни (биомаса) протичат процеси на първична и вторична ферментация. Oтделяните газове са водни пари, въглероден диоксид и амоняк. Количеството ще зависи от количеството на органичните отпадъци и технологията за компостиране. Във всеки случай нивото на емисиите на амоняк няма да превишават следните стойнсти: – 150 g/h, – 30 mg/m3 7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: На площадката ще се разграждат чрез биологично третиране разделно събраните и биоразргадими отпадъци на територията на община Елхово вкл. и зелени отпадъци, чрез процеса компостиране. При този процес се получава краен продукт компост – «компост» е богат на хумус продукт, съдържащ най-малко 15 % и не повече от 50 % сухо органично вещество от общото тегло, получен в резултат на процеса компостиране. На площадката ще се извършва сепарация на фракции, които подлежат на последващо оползотворяване като хартия, картон, пластмаса, метал, стъкло и др. от смесено събраните битови отпадъци. Отпадъците, които остават след извършване на сепарирането ще се депонират на РДНО. 8. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) Формираните отпадни води ще се събират в определен за целта басейн - басейн за събиране на инфилтрат от дъждовните води стичащи се от асфалтираната площадка. Капацитетът на басейна ще бъде определен в зависимост от количеството валежи средно за годината за територията на община Елхово по данни от БАН. 9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) На площадката на съоръжението не се очаква да бъдат налични опасни химични вещества. І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): …………………………………………………………………………………………………. Прилагам: 1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб. 4. Електронен носител – 1 бр. 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. Дата: 19.12.2017г. Уведомител: ………………………………… (подпис)