Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

І. Информация за контакт с възложителя:

- Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Христо Иванов Желязков, гр. Елхово, ул. „Ангел Кънчев“ № 50, български гражданин

- Пълен пощенски адрес: гр. Елхово п.к. 8700, ул. „Ангел Кънчев“ № 50

- Телефон, факс: 0886696081 и e-mail: xristo7766@abv.bg

- Лице за контакти: Христо Иванов Желязков

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение включва: Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец за подземни води и водовземане от подземни води.

Инвестиционното предложение е ново. То е част от ИП „Изграждане на автосервиз и автомивка в имот № 019005 в землището на с. Кирилово, общ. Елхово“, за което съгласно писмо на РИОСВ – Стара Загора № КОС-01-3468/13.07.2017 г. „… Не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС“.

Изграждането на водовземното съоръжение ще се реализира след издадено от директора на БДИБР разрешително. Водовземането е с цел на ползване „водоснабдяване за други цели“ съгласно ПМС № 383/29.12.2016 г. – санитарни нужди, миене на автомобили, басейн ППЗ, поливане на тревни площи с годишен обем 3758 м.куб.

Водовземното съоръжение ще разкрие подземно водно тяло Порови води в неоген-кватернер-Ямбол-Елхово с код: BG3G00000NQ054.

ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 36909.19.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри (номер 019005 по предходен план), с. Кирилово, местност „Върбанов кладенец“, общ. Елхово, обл. Ямбол. Площ на имота 1919 кв.м.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение не е свързано и не се кумулира с други инвестиционни предложения. То не засяга съседни или близки територии и няма връзка с други възложители. В частта му за водовземане то не оказва влияние върху други водовземни съоръжения с разрешено водовземане.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

При реализацията на инвестиционното предложение в частта му за водовземането, се предвижда използването на подземни води (възобновяеми ресурси) както следва:

Средноденонощен дебит	до 0,12 l/s

Максимален дебит	до 0,24 l/s

Годишен/сезонен обем на черпене	3758 m3

При изграждането на водовземното съоръжение, което ще продължи до една седмица ще бъдат използвани следните природни и техногенни ресирси:

- дизелно гориво за прокарване на тръбния кладенец – до 400 литра

- вода за промивна течност – до 10 м.куб.

- черпена вода от тръбния кладенец за ОФИ – до 400 м.куб.

Видно е, че реализацията на ИП няма да окаже съществено въздействие върху количественото състояние на подземните води и върху другите елементи на околната среда.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

При монтаж на оборудването за водовземане и измервания и при упражняване на водовземането е възможно формиране на незначителни количества отпадъци от изреки от тръби и кабели и други използвани материали. Те ще се събират в определени места/контейнери и ще се извозват до специализирани депа.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

При изграждането на водовземното съоръжение и упражняването на водовземането не се очаква замърсяване и вредно въздействие.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

По време на изграждането на водовземното съоръжение и при водовземането не се очакват аварии и инциденти, които могат да окажат негативно въздействие върху хората, територията, околната среда, културни и материални ценности.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Изграждането на водовземното съоръжение и упражняването на водовземането не създават риск за човешкото здраве.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 36909.19.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1645/25.09.2018 г. на Изп. директор на АГКК и с адрес: с. Кирилово, местност „Върбанов кладенец“, общ. Елхово, обл. Ямбол. Площ на имота 1919 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“.

Координати на водовземното съоръжение WGS 84-BL:

B(N) 42°13’31,7’’		L(E) 26°35’31,4’’

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Не се предвижда употреба и/или съхраняване на опасни вещества в количества, равни или надвишаващи посочените в таблиците на приложение № 3 към ЗООС

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се налага

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

По отношение на водовземането от подземни води предстоят следните дейности:

- Внасяне в БДИБР на документите за откриване на процедура за разрешително, определени в Закона за водите и Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – след получаване на решението на директора на РИОСВ – Стара Загора по необходимостта от извършване на ОВОС.

- Водовземане от подземни води – обхваща три основни вида дейности/етапи както следва:

І етап – изграждане на водовземното съоръжение тръбен кладенец (ТК1)

ІІ етап – проучване на подземните води

ІІІ етап – водовземане.

Реализирането на етапите ще започне след получаване на разрешително по чл. 50, ал. 7, т. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, издадено от директора на БДИБР. За откриване на процедура по издаване на разрешителното в БДИБР ще бъдат внесени документи, определени в глава пета и глава седма на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

І етап включва: подготовка на сондажна „работна“ площадка, направа на тръбен кладенец след получаване на разрешително за строеж и рекултивация на терена.

По време на прокарването на тръбния кладенец, което ще продължи до една седмица, в имота ще се обособи временна работна „сондажна“ площадка с размери 25 m х 10 m. В нея ще се разположат сондовата апаратура и всички съоръжения и инструменти, необходими за направата на водовземното съоръжение. За стабилно позициониране на сондовата апаратура, не се налага подравняване на работната площадка. В непосредствена близост до устието на тръбния кладенец ще бъде изкопана утаителна яма (утайник) с размери 2 m х 2 m х 1,5 m за утаяване и събиране на получаваните при сондирането дребни скални частици (шлам). Земната маса от изкопа ще се депонира до утайника за обратно засипване след приключване на сондирането.

ІІ етап - проучване на подземните води включва: документация на геоложкия разрез, опитно-филтрационни изследвания (ОФИ) по разписана в разрешителното схема, определяне на актуалния химичен състав на подземните води в съответствие с приложение № 1 от Наредба № 1 от 2007 г. Обща продължителност на ОФИ 8 денонощия. Водата при водочерпането, в обем до 200 m3, ще се оттича свободно, аналогично на дъждовната.

ІІІ етап – водовземане включва: каптиране на устието на тръбния кладенец, монтаж на потопяема помпа и измервателно оборудване и черпене с разрешения дебит.

6. Предлагани методи за строителство.

Направата на водовземното съоръжение-тръбен кладенец с работен номер ТК 1 ще се извърши с автосонда тип СКБ-4. Конструкция на съоръжението:

Дълбочина:	Сондиране	Обсаждане

от … m до … m	(краен диаметър)	ф 114/5,4 mm - тръби

0 – 15 m	ф 400 mm	РVС – R8, перфорирани на

напречен шлиц

Сондирането отначало до проектната дълбочина ще бъде ядково с диаметър до 100 mm с последващо проширяване до проектния диаметър. За промивна течност ще се използва глинеста промивка. Водата в обем до 10 m3 ще се доставя с водоноска.

Сондажната ядка, в обем до 0,12 m3 ще се съхранява на временна площадка.

Проширяването ще става с триролково длето. Образуващият се шлам, в обем до 1,8 m3, ще се събира в утайник и при нужда ще се изгребва и депонира отстрани до транспортирането му в депо за строителни отпадъци.

Работата по прокарването на тръбния кладенец ще бъде на едносменен режим. Осигуряването на дизелно гориво, в обем до 400 литра, ще става с транспортно средство при спазване на съответните правила.

За достъп до имота и работната площадка ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

След направата на тръбния кладенец работната площадка ще бъде рекултивирана както следва: запълване на утаечната яма с обратен насип от депонирания при изкопаването материал и транспортиране на шлама и сондажната ядка до депо за строителни отпадъци.

Каптирането на устието ще стане посредством подземна шахта с размери 1 m х 1 m х 1 m.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Липсват водоизточници за осигуряване на вода за санитарни нужди, миене на автомобили, басейн ППЗ и поливане на тревни площи – за други цели. Използването на води, предназначени за питейно-битови цели е нецелесъобразно. Нулев вариант означава невъзможност да се реализира ИП.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Приложени са:

Топографска карта, М 1:50000.

Схема на разположението на водовземно съоръжение ТК1 „Желязков-Кирилово“.

Одобрен проект за ПУП.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Съгласно издадената скица територията на имот с идентификатор 36909.19.5, номер по предходен план 019005, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с трайно предназначение: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: За друг вид застояване.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В ПУРБ (2016-2021 г.) за Източнобеломорски район подземно водно тяло BG3G00000NQ054, от което се предвижда водовземането, е определено като зона за защита на водите, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване с код BG3D6W00000NQ054. То е включено в списъка на водните тела, които са замърсени и такива, които са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015 г. (нитратно уязвими зони) на МОСВ, по силата на Директива 91/676/ЕИО – зони, чувствителни към биогенни елементи, определени като уязвими и Директива 91/271/ЕИО – чувствителни зони.

ПИ е идентификатор 36909.19.5, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в защитени зони и в защитени територии. На около 1 km запад-югозападно от имота се намира защитена зона „Река Тунджа 2“ с код BG0000195, определена като зона за защита на водите съгласно Директивата за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директивата за птиците.

Обектът на ИП не попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

При реализацията на ИП не се очаква съществено въздействие върху зоните за защита на водите и защитените зони.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвиждат.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Не са необходими други, освен разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение ТК1 „Желязков – Кирилово“, издадено от директора на БДИБР – Пловдив.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Поземлен имот 36909.19.5., в който ще се реализира ИП е с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“

При водовземане в рамките на проектираните водни количества не се очаква съществено отрицателно въздействие върху земите и подземните води.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Мястото на реализацията на инвестиционното предложение не попада в мочурища, крайречни области и речни устия.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

ИП няма връзка

4. планински и горски райони;

ИП няма връзка.

5. защитени със закон територии;

Не се засягат.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

На около един километър запад-югозападно от територията на инвестиционното предложение е ЗЗХ „Река Тунджа 2“ с код BG0000195. Там се намира и поддържащ резерват Долна Топчия с код на 3Т/33 – 18 – находище на колхидски фазан; лонгозна гора.

ИП няма въздействие върху защитената зона и резервата.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Не се засягат

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Липсват.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Не се очаква въздействие.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква съществено въздействие.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Не се очакват.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При водовземането се очаква пряко въздействие върху ресурсите на подземните води, което не се кумулира с друго разрешено водовземане. Въздействието от водовземането е целогодишно, значително по-малко от естествените ресурси на подземното водно тяло.

В ПУРБ (2016 – 2021 г.) за подземното водно тяло са определени разполагаеми ресурси 1118,38 l/s; дялът на общото водовземане (0,12 l/s) спрямо разполагаемите ресурси съставлява (0,12 l/s: 1118,38 l/s) – 0,011%.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква засягане на населението.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При водовземането въздействието върху ресурсите на подземното водно тяло ще се проявява целогодишно. Отнетите водни количества ще се възстановят напълно по естествен начин.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Изграждането на водовземното съоръжение е еднократно и кратковременно – до една седмица. Водовземането е целогодишно. Отнетите водни количества ще се възстановяват от естественото подхранване на подзезмните води.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Няма други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, въздействията с които биха се комбинирали.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Не се налага.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Поради отдалеченост въздействията нямат трансграничен характер.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се очакват значителни отрицателни въздействия. Не е необходимо включване на мерки в инвестиционното предложение.

12. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Не са постъпили становища, възражения, мнения, жалби и други.

Дата: ……………………..					Възложител: ……………………

(Хр. Желязков)